| СОВЕТ городского округа ГОРОД СИБАЙ Республики Башкортостан ул. Ленина, 9/1, г. Сибай, Республика Башкортостан, 453833 Телефон (34775) 5-28-57, факс 5-28-67 e-mail: sovetsibai@mail.ru |  | Башkoртостан Республикаhы СИБАЙ ?АЛА№Ы kала округы СОВЕТЫ Баш7ортостан Республика3ы, Сибай 7ала3ы, Ленин ур., 9/1, 453833 Телефон (34775) 5-28-57, факс 5-28-67 e-mail: sovetsibai@mail.ru |
| --- | --- | --- |

РЕШЕНИЕ

О подведении итогов выполнения мероприятий по отопительному сезону 2020-2021 гг. и задачах по подготовке к отопительному сезону на  2021-2022 гг. по городскому округу город Сибай Республики Башкортостан

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом городского округа город Сибай Республики Башкортостан, Совет городского округа город Сибай Республики Башкортостан

РЕШИЛ:

- Информацию о подведении итогов выполнения мероприятий по отопительному сезону 2020-2021 гг. и задачах по подготовке к отопительному сезону на  2021-2022 гг. по городскому округу город Сибай Республики Башкортостан принять к сведению (прилагается).

- Рекомендовать потребителям тепловой энергии городского округа город Сибай взаимодействовать по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2021-2022 годов и в отопительный период 2021-2022 годов с ООО «БашРТС» Сибайская тепловая инспекция.

- Рекомендовать управляющим организациям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами, предоставить доступ собственникам многоквартирных домов, Администрации г.Сибай на уровнях данных телеметрии с приборов накопленных данных и аналитики с правами просмотра, копирования без права редактирования, путем подписания соответствующего соглашения.

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комиссию по промышленности, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, торговле и иным видам услуг населению Совета городского округа город Сибай Республики Башкортостан.

Председатель Совета                                                                         В.Н. Косарев

г. Сибай

27 апреля 2021 года

№ 87

Приложение

к решению Совета городского округа

город Сибай Республики Башкортостан

№ 87 от 27 апреля 2021 года

Информация

о подведении итогов выполнения мероприятий по отопительному сезону 2020-2021 гг. и задачах по подготовке к отопительному сезону на  2021-2022 гг. по городскому округу город Сибай Республики Башкортостан

В соответствии с постановлением главы Администрации  от 26.05.2020 № 700 была  создана комиссия, штаб по проверке готовности  объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения городского округа город Сибай  к работе в осенне-зимний период  2020-2021 годов.

За весь период прохождения отопительного  сезона 2020-2021 годов  на всех многоквартирных домах   каких либо серьезных аварийных ситуаций не возникало. Незначительные аварии, либо нарушения  в системе  теплоснабжения  устранялись в кратчайшие сроки.

В планах подготовки к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов  УпрКомпаниями города  выполнены  ремонты лестничных клеток в многоквартирных  домах, помимо программы по ремонту подъездов, произведен частичный ремонт кровли, частичный ремонт фасадов, подготовлен шлак 70 т., произведен ремонт асфальтового покрытия, прочищены вентканалы в 100 домах, выполнен ремонт узлов управления теплооборудования домов,  произведена замена  труб отопления, труб горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, установлены радиаторы.

Планируется в летний период 2021 года  УК  заменить и отремонтировать  внутридомовые тепловые сети  0,089 км на сумму 78,2 тыс. руб.

Заменить и отремонтировать сети горячего водоснабжения   0,06 км на сумму 68,35 тыс. руб., замена и ремонт водопроводных сетей холодного водоснабжения  0,07 км на сумму  74,8 тыс. руб., замена и ремонт  канализационных сетей  0,043 км на сумму  98,32 тыс. руб.

На Зауральской ТЭЦ заготовлен запас топлива универсина 540 тонн, при подготовке к Осенне-зимнему периоду  2020-2021 годов  проведен плановый текущий ремонт  водогрейных котлов, плановый  текущий ремонт сетевых насосов, проведено гидравлическое испытание сетевых трубопроводов,  проведено техническое обслуживание и ремонт  газового обрудования согласно графиков,  произведено опробирование водогрейных котлов с переводом их на работу на резервном жидком топливе Универсин.

Планируется поддерживать запас топлива универсин в объеме 540 т.

Филиалом ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г.Сибай   в 2020 году обеспечена техническая готовность газопроводов 480,1 км, проведена проверка плотности газопроводов высокочувствительными приборами, приборная проверка изоляционного покрытия газопроводов, опрессовка наружных газопроводов 13,8 км.,  опрессовка внутридомовых газопроводов 6,0 км., проведено  тех обслуживание  отключающих устройств (задвижек) 916 шт., диагностика наружных газопроводов 0,23 км., отремонтировано ГРП 36 шт.

Силами МБУ УЖКХ подготовлено 20 ед. техники задействованной в механизированной уборке в зимних условиях. Произведен и планируется   завоз шлака 140 т. и подготовлена и планируется содержание и ремонт снегоуборочной техники для содержания городских дорог в зимнее время 15 ед. Планируется подготовить  транспортных и пешеходных мостов и путепроводов -13 шт.

В рамках модернизации систем наружного  освещения населенных пунктов:

Заменено ламп на более энергоэффективные -23 ед.

Заменено опор-5

Заменено кабельных линий -102 км.

Заменено воздушных линий -450 км.

Заменено установлено светильников наружного освещения -45 ед.

В 2020 году   капитально отремонтировано 10 мкд, в т. ч. 8 крыш и 2 фасада, планируется в 2021 году отремонтировать в 3 мкд систему водоснабжения  и водоотведения, в 5 мкд капитально отремонтировать крышу.

Объекты социальной сферы:

Лечебно-профилактические учреждения-   подготовлено 19 ед. учреждений

Учебные заведения-  подготовлено 79 ед.в т.ч. 14 ед. школ

Детские дошкольные учреждения-16 ед.учреждений.

Актуализировано 1 ед. схемы теплоснабжения, 1 ед. схемы водоснабжения.

В рамках исполнения ФЗ 261 «Об энергосбережении и энергоэффективности»

Подлежат оснащению ОбщеДомовымиПриборамиУчета

Тепловой энергии- 99 домов( из них 51 нет технической возможности).

Горячая вода- 163 домов.( из них 51 нет технической возможности)

Холодная вода-38 домов.

Количество домов переведенных на дистанционное снятие показаний -179 шт.

Требующих перевода на дистанционное снятие показаний -87 шт.

Требуемые финансовые  вложения -621 430 руб.

Источники финансирования средства собственников.

15.01.2021г. в ООО «БашРТС» создан филиал «Тепловая инспекция».

Директор филиала – Сюндюков Вадим Венерович.

В г.Сибай функционирует подразделение филиала – Сибайская тепловая инспекция, где Коткова Светлана Владимировна является  начальником.

Цель создания филиала – контрольная и аудиторская деятельность в отношении потребителей тепловой энергии, а также подразделений ООО «БашРТС».

Основные задачи филиала – это:

1) снижение потерь тепловой энергии и горячей воды, как на объектах БашРТС, так и у потребителей;

2) контроль за работой общедомовых приборов учета (регулярные проверки работоспособности, отсутствия несанкционированного вмешательства, выявление и исключение случаев передачи потребителями недостоверных показаний приборов)

3) инспекционный контроль за ходом подготовки потребителей к отопительному сезону, в частности

за проведением гидроиспытаний  и промывки систем теплопотребления,

за наладкой внутридомового оборудования для более рационального использования тепловой энергии,

за выполнением других мероприятий, способствующих энергосбережению.

В рамках исполнения инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения и водоотведения ГУП «Сибайводоканал» городского округа город Сибай на 2021-2025 годы», утвержденной приказом МЖКХ РБ от 08.09.2016 № 04/06-300, в 2017-2019 годах объем выполненных работ ГУП РБ «Сибайводоканал» составил 20663 тыс. руб., в т.ч. по водоснабжению – 13415 тыс. руб., по водоотведению – 7248 тыс. руб.

По состоянию на 01.09.2019 г. фактически мероприятия выполнены на общую сумму 15275 тыс. руб.

Выполненные мероприятия позволили:

- сократить долю потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть с 21,2% - в 2016 г. до 18,7% - в 2019 г.

- снизить удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть с 1,948 кВт*ч/куб.м до 1,942 кВт*ч/куб.м.

- снизить удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод с 0,863 кВт*ч/куб.м до 0,859 кВт*ч/куб.м.

- уменьшить количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного и горячего водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год с 0,89 ед. / км до 0,85 ед. / км.

Для дальнейшего снижения энергопотребления путем замены энергозатратных технологических схем в энергетических оборудованиях сооружений водоподготовки, водоотведения, а также модернизации технологии обеззараживания воды, очистки сточных вод и на основании технического задания разработана инвестиционная программа «Развитие систем водоснабжения и водоотведения ГУП РБ «Сибайводоканал» городского округа город Сибай на 2021-2025 годы».

Запланированные мероприятия инвестиционной программы представлены в таблице 2. При определении приоритетных мероприятий инвестпрограммы исходили из того, что в структуре себестоимости услуг водоснабжения и водоотведения предприятия на долю энергоресурсов приходится около 32% от всех расходов.

В настоящее время инвестиционная программа утверждена МЖКХ РБ, ее действие начнется с 01 июля текущего года. При этом, необходимо отметить, что на 2021 год в тариф в качестве инвестиционной надбавки включены 50% запланированных расходов на выполнение мероприятий инвестпрограммы. Остальные 50% планируется получить в виде софинансирования из бюджета РБ.

Если говорить об экономическом эффекте, то в текущих ценах экономия на энергоресурсах составит: после первого года реализации инвестпрограммы – 1747 тыс. руб., в второй год – 2613 тыс. руб., в третий – 3266 тыс. руб. После выполнения всех запланированных мероприятий, т.е. к 2025 г. ежегодная экономия будет составлять около 7,5 млн руб.

Таблица 1

Мероприятия инвестиционной программы на 2017-2019 гг. и их выполнение

1. Мероприятия в сфере холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | ИТОГО |
|  |  | утвер-ждено | выполнено | утвер-но тыс. руб. | выполнено | утвер-но | в т.ч. | выпол-нено | в т.ч. | утвер-но | выпол-нено |
|  |  |  | тыс. руб. | в % к утв.-му |  | тыс. руб. | в % к утв.-му |  | бюд-жет | собств |  | бюд-жет | собств |  |  |
| 1.1. | Внедрение технологического учета подъема и потребления воды на базе системы «Стриж» | 1435 | 1772 | 123,5 | 3765 | 3801 | 101,0 | 1551 |  |  | 1737 | 487 | 1250 | 6751 | 7310 |
| 1.2. | Строительство станции повышения давления в п. Южный-1 по адресу г. Сибай поселок Южный-1, .ул. Парковая | - | - | - | 980 | 990 | 101,0 | 120 |  |  | 127 |  | 127 | 1100 | 1117 |
| 1.3. | Строительно-монтажные работы по реконструкции водопроводов протяженностью 295 м (по ул. Заречной и по ул. Талкасская) |  |  |  | 1071 | 1097 | 102,4 |  |  |  |  |  |  | 1071 | 1097 |
| 1.4 | Реконструкция трубопроводов и камер переключения (от III подъема ул. Индустриальное шоссе, 21 города Сибай до заборов в город Сибай) | - | - | - | - | - | - | 4495 |  |  | 4575 | 2941 | 1634 | 4495 | 4575 |
| Итого по холодному водоснабжению | 1435 | 1772 | 123,5 | 5816 | 5888 | 101,2 | 6166 | 3083 | 3083 | 6439 | 3428 | 3011 | 13417 | 14099 |

2. Мероприятия в сфере водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | ИТОГО |
|  |  | утвер-но | выполнено | утвер-но | выполнено | утвер-но | в т.ч. | вы-пол-нено | в т.ч. |  |
|  |  |  | тыс. руб. | в % к утв. |  | тыс. руб. | в % к утв. |  | бюд-жет | собств |  | бюд-жет | собств | утвер-но | выпол-нено |
| 2.1. | Реконструкция первичных отстойников в ацидофикаторов-флокуляторы | 200 | 474 | 237,0 | - | - | - | - |  |  |  |  |  | 200 | 474 |
| 2.2. | Организация технологического учета на входе-выходе очистных сооружений | 300 | 162 | 54,0 | - | - | - | - |  |  |  |  |  | 300 | 162 |
| 2.3. | Приобретение и монтаж частотного преобразователя | 448 | 581 | 127,5 | - | - | - | - |  |  |  |  |  | 448 | 581 |
| 2.4. | Реконструкция метантенков в усреднители (I очередь) | - | - | - | 1000 | 1031 | 103,1 | 2000 |  |  | 2156 | 669 | 1487 | 3000 | 3187 |
| 2.5. | Реконструкция 3 аэротенка | - | - | - | 489 | 517 | 105,7 | 1272 |  |  | 1515 | 622 | 893 | 1761 | 2032 |
| 2.6. | Строительство блочно-модульной сливной станции | - | - | - | 1538 | 1577 | 102,5 | - |  |  |  |  |  | 1538 | 1577 |
| Итого по водоотведению | 948 | 1217 | 128,4 | 3027 | 3125 | 103,2 | 3272 | 1636 | 1636 | 3671 | 1291 | 2380 | 7247 | 8013 |
| ВСЕГО | 2383 | 2989 | 125,4 | 8843 | 9013 | 101,9 | 9438 | 4719 | 4719 | 10110 | 4719 | 5391 | 20664 | 22112 |

Таблица 2

Мероприятия инвестиционной программы на 2021-2025 годы

1. Мероприятия в сфере холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | итого |
| 1.1. | Строительно-монтажные работы по реконструкции 2 ниток водоводов после насосной станции III подъема (от насосной станции III подъема Кизильского водозабора ул. Индустриальное шоссе, 21 города Сибай в город Сибай) | 4 227 |  |  |  |  | 4 227 |
| 1.2. | Реконструкция насосной станции III подъема Кизильского водозабора по адресу г. Сибай, ул. Индустриальное шоссе, 21 в т.ч. | 2 900 | 7 982 | 8 940 | 10 013 |  | 29 835 |
| 1.2.1 | - монтаж энергоэффективного насоса производительностью до 1200 м3/ч (№ 1) | 2 900 |  |  |  |  | 2 900 |
| 1.2.2 | - монтаж энергоэффективного насоса производительностью до 1200 м3/ч и частотного преобразователя (№ 2) |  | 7 982 |  |  |  | 7 982 |
| 1.2.3 | - монтаж частотного преобразователя (№ 1) |  |  | 4 230 |  |  | 4 230 |
| 1.3. | Реконструкция бактерицидной установки на насосной станции III подъема Кизильского водозабора по адресу г. Сибай, ул. Индустриальное шоссе, 21 |  |  | 4 710 | 10 013 |  | 14 723 |
| 1.4. | Реконструкция насосной станции II подъема Кизильского водозабора с монтажом энергоэффективного повысительного насоса (в 5 км вверх по течению от села Кизильское Кизильского района Челябинской области в пойме реки Большой Кизил и 12 км от г. Сибай) |  |  |  |  | 11 215 | 11 215 |
| Итого по холодному водоснабжению | 7 127 | 7 982 | 8 940 | 10 013 | 11 215 | 45 277 |

2. Мероприятия в сфере водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | итого |
| 2.1. | Реконструкция метантенков в усреднители (II очередь) по адресу г. Сибай, ул. Восточное шоссе, 27 | 3 670 | 3 928 |  |  |  | 7 598 |
| 2.2. | Реконструкция аэротенка № 3 ОСК с целью создания зон денитрификации и нитрификации по адресу г. Сибай, ул. Восточное шоссе, 27 |  | 500 | 4 791 |  |  | 5 291 |
| 2.3. | Реконструкция контактных резервуаров ОСК в резервуары физико-химической обработки сточных вод для удаления фосфатов иловой воды для устранения образования вторичных фосфатов по адресу г. Сибай, ул. Восточное шоссе, 27 |  |  |  | 1 400 | 2 210 | 3 610 |
| 2.4. | Строительство станции обезвоживания осадка и ила на ленточном сгустителе (станция обработка осадка) по адресу г. Сибай, ул. Восточное шоссе, 27 |  |  |  | 2 000 | 2 000 | 4 000 |
| 2.5. | Реконструкция системы обеззараживания сточных вод ОСК со строительством павильона бактерицидных установок по адресу г. Сибай, ул. Восточное шоссе, 27 |  |  |  | 1 966 | 1 800 | 3 766 |
| Итого по водоотведению | 3 670 | 4 428 | 4 791 | 5 366 | 6 010 | 24 265 |
| ВСЕГО | 10 797 | 12 410 | 13 731 | 15 379 | 17 225 | 69 542 |